## Slide 1
RESR3-LAN – Technologies LAN
Année 2016-2017
PMA
28 Septembre 2016

## Slide 2: 4. Architecture physique des LAN
  Equipements actifs
  Système de précâblage
  Schématisations
  Planification

## Slide 3: Equipements actifs
Equipements terminaux
- services aux utilisateurs
PC
  Applications locales
  Accès aux services d’applications réseaux (browser Web, …)
Imprimantes
Serveurs
  Partages (File System), base de données, …
Cartes de communication
  permettent le raccordement des terminaux aux équipements réseau
…

## Slide 4: Locaux techniques
Equipements actifs réseau
– Services d’interconnexion et de transport
Répéteur
  Équipement de couche physique répétant le signal d’un segment physique à un autre
  Les segments reliés peuvent utiliser des supports différents
Concentrateur ou Hub
  Concentration de répéteurs dans un même équipement
Pont ou Bridge, Access Point Wifi
  Equipement de couche Liaison effectuant la commutation de trame d’un segment à un autre en se basant sur une table de commutation (@MAC / ports)
Commutateur ou Switch
  Concentrateur de ponts dans un même équipement
  Bus interne et table pour la commutation

## Slide 5: Locaux techniques
Equipements actifs réseau
– Services d’interconnexion et de transport
Routeur interne
  Équipement délimiteur de (sous-)réseaux
  Routage entre (sous-)réseaux
FW, contrôleurs WiFi …
  Divers équipements impliqués dans l’architecture du réseau (sécurité, gestion des performances, …)
Trunk : lien entre commutateurs
  Liaison entre 2 ports de commutateur multiplexant le traffic des terminaux
Passerelles réseaux
Auto commutateur téléphonique (PABX)
  Commutateur dans un réseau RTC local utilisant le pré-câblage
Routeur externe (et éventuellement modem externe)
  Essentiellement pour se connecter à son FAI

## Slide 6: Système de précâblage
Le système de câblage
Câble coaxial mince ou épais
Câble UTP différentes catégories
Fibres optiques
La connectique
Prise murale
Connecteur RJ45
Chemin de câbles

## Slide 7: Système de précâblage
Le câblage cuivre 4 paires
Connecteur RJ 45

## Slide 8: Système de précâblage
Le câblage fo
Connecteurs
Connecteur SC Connecteur 5111 Connecteur MTRJ Connecteur LC

## Slide 9: Système de précâblage
Architecture physique des LAN
Chemins de câbles
  plinthes ou goulottes, faux plafonds, faux planchers, cloisons

## Slide 10: Système de précâblage
Architecture physique des LAN
Les locaux techniques
  Armoires techniques
    Concentration et raccordement du câblage
  Équipement passif
    patch cable (rocade)
    patch panel (sous-répartiteur)
  Equipement actif : données et voix
    Informatique : hub, switch, routeur, accès réseaux d’opérateurs (modems, passerelles)
    Téléphonie : autocommutateur

## Slide 11: Système de précâblage
Locaux techniques – armoire technique de raccordement
Terminaux utilisateurs
Terminaux Serveurs
2 Patch Panels
Commutateur data
Commutateur voix

## Slide 12: Système de précâblage
Patch panel et Câbles de raccordement

## Slide 13: Système de précâblage
Connectique RJ45
Raccordement des fils

## Slide 14: Système de précâblage
Projet de cablage
Liste de tâches

## Slide 15: Système de précâblage

## Slide 16: Système de précâblage

## Slide 17: Schématisations des LAN
Schéma de différents niveaux
Connectivité physique – Niveau 1
  Traitement du signal
  Schéma détaillé avec composants visibles : cartes réseau, chapelles, hubs, commutateurs, routeurs, modems, …
  Analyse des besoins et Plan topologique physique
Niveau liaison – Niveau 2
  Traitement de la trame
  Visualisation des équipements de Niveau 2
Niveau réseau IP – Niveau 3
  Traitement du paquet
  Plan d’adressage
  Visualisation des équipements de Niveau 3

## Slide 18: Planifications des LAN
Processus de planification
Collecte des besoins des utilisateurs
  Groupes et profils des utilisateurs
  Services et QoS
  Contraintes d’exploitation